Panel LCD
CD3
Panel dotykowy pojemnościowy LCD 4.3” typ CD3

Instrukcja obsługi

Kutno
2022-08-19

# Dane techniczne
Panel LCD 4,3"
Typ.￹ ....................................................................CD3
Zasilanie.............................................................12V DC +/-15%
Maksymalny pobór prądu...................................120mA
Stopień ochrony..................................................IP20
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia.......od 5°do 45°C bez kondensacji
Interfejs komunikacyjny.....................................RS485
Masa...................................................................170g
Wymiary............................................................124 x 82 x 21mm

# Wstęp
Panel operatorski LCD CD3 4.3" przeznaczony jest do sterowania urządzeniami w wersji v3.5/v4. Obsługiwane sterowniki to eCoal.pl v3.5/v4. Pello v3.5/v4 oraz bruli.pl v3.5/v4. Opis parametrów oraz znaczenie ikon znajduje się w instrukcji dla konkretnego modelu sterownika. Instrukcję taką można pobrać ze strony eSterownik.pl w zakładce Nasze produkty. Dodatkowy panel operatorski można podłączyć tylko do sterowników posiadających protokół komunikacyjny CAN - sterowniki w wersji v3.5. Starsze wersje sterowników nie obsługują podłączenia więcej niż jednego panela operatorskiego
Nie ma ograniczeń ilości paneli podłączonych do sterownika za pomocą magistrali CAN, a więc OLED Standard i OLED GLASS. W przypadku paneli LCD z jednym sterownikiem może jednocześnie współpracować jeden panel LCD 4.3” typ CD3 albo CD2 albo CD1. Każdy dodatkowo podłączany panel operatorski wymaga własnego źródła zasilania w postaci zasilacza stabilizowanego 12V DC, 0.5A.

# Bezpieczeństwo
- Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z warunkami gwarancji oraz niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż, użytkowanie oraz obsługa niezgodna z instrukcją skutkować będzie utratą gwarancji.
- Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być wykonywane przez serwis lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Niniejszy panel może być obsługiwany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór i instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Jeżeli przewód komunikacyjny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie można narażać urządzenia na zalanie wodą oraz na nadmierną wilgotność wywołującą skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia).
- Nie można narażać urządzenia na działanie temperatury wyższej niż 45ºC i niższej niż 5ºC.
- Przewody elektryczne muszą być dobrze przymocowane i nie mogą dotykać płaszcza wodnego kotła lub przewodów odprowadzających spaliny.
- W przypadku jakichkolwiek operacji podłączania/odłączania urządzeń zasilanych ze sterownika należy każdorazowo wyjąć z gniazda sieciowego wtyczkę zasilającą sterownik.
- Nie wolno instalować urządzenia z uszkodzoną mechanicznie obudową lub uszkodzonymi przewodami, przerwanymi przewodami.
- Nie wolno stosować ostrych narzędzi (takie jak wkrętaki, pogrzebacz) do poruszania się po menu panelu sterowania.
- Wszelkich napraw urządzenia powinien dokonywać wyłącznie serwis. W innym wypadku skutkować będzie to utratą gwarancji.
# Podłączenie panela
Prace montażowe i przyłączeniowe powinny być wykonywane przez serwis lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
## Warunki środowiskowe
Nie można narażać sterownika na zalanie wodą oraz na nadmierną wilgotność wywołującą skraplanie się pary wodnej (np. gwałtowne zmiany temperatury otoczenia).
Nie można narażać sterownika na działanie temperatury wyższej niż 45ºC i niższej niż 5ºC.
## Podłączenie Panela LCD 4.3”
Panel operatorski LCD 4.3ʺ – typ CD3 przeznaczony jest do wszystkich sterowników w wersji v3.5/v4 z oprogramowaniem minimum 1.1.35.30. W przypadku niższego oprogramowania należy zaktualizować wersję oprogramowania – więcej informacji znajdziesz na stronie eSterownik.pl. Panel aktualizuje się automatycznie wraz ze sterownikiem, do którego jest podłączony – postęp procesu aktualizacji jest widoczny na ekranie.
Panel operatorski CD3 wyposażony jest w graficzny wyświetlacz dotykowy 4,3ʺ oraz w pojemnościową nakładkę dotykową. Po uruchomieniu sterownika na panelu pojawi się ekran sprawdzający wersję oprogramowania w sterowniku i panelu operatorskim, a następnie pojawi się ekran powitalny z informacją o wersji oprogramowania wyświetlacza (patrz Ilustracja 1).

Ilustracja 1: Ekran startowy
Wyświetlacz po upływie 3 minut od ostatniej czynności zostaje automatycznie przygaszony, a po upływie 30 minut uruchomi się wygaszacz ekranu (na ekranie pojawi się aktualna data i czas). Aby powrócić do wyświetlania informacji o kotle należy ponownie nacisnąć ekran.
W przypadku niepoprawnej komunikacji lub utraty komunikacji panela ze sterownikiem zostanie wyświetlona informacja „Brak komunikacji! Sprawdź połączenie panela ze sterownikiem.”.
### Podłączenie panela jako podstawowy panel
Panel operatorski zawiera przewód połączeniowy o długości 2m, podłączony z jednej strony do płytki elektronicznej wyświetlacza, a z drugiej podłączony jest do płyty elektronicznej sterownika.
Przewód komunikacyjny między sterownikiem, a panelem LCD CD3 należy podłączyć zgodnie z Ilustracją 2.

Ilustracja 2: Podłączenie panelu CD3 4.3ʺ w sterowniku v3.5

Ilustracja 3: Podłączenie panelu CD3 4.3ʺ w sterowniku v4

### Podłączenie panela jako dodatkowy panel
Sterowniki w wersji 3.5współpracują z różnymi typami paneli operatorskich:
- panel LCD 4.3” typ CD3 /CD2
- panel LCD 4.3" typ CD1
- panel OLED GLASS
- panel OLED Standard
Z jednym sterownikiem może jednocześnie współpracować jeden panel LCD 4.3” typ CD1/CD2/CD3 oraz jeden lub więcej paneli OLED GLASS/Standard.
Ze sterownika może być zasilany tylko jeden panel – każdy kolejny wymaga zewnętrznego zasilania 12V DC/0,5A.
UWAGA: Sterowniki w wersji v4 nie obsługują paneli OLED GLASS/Standard.
Sugerowany przewód do podłączenia panela ze sterownikiem to LIYY 4x0,25mm2.
Schemat podłączenia paneli do płyty sterownika w wersji v3.5 został przedstawiony na poniższych rysunkach.

Ilustracja 4: Podłączenie dwóch paneli - Panel LCD 4.3" CD3 jako podstawowy panel.

Ilustracja 5: Podłączenie dwóch paneli - Panel LCD 4.3" CD3 jako dodatkowy panel.
# Montaż panela
Odłączamy sterownik z zasilania poprzez wyłączenie przełącznika "ON/OFF" oraz wyciągnięcie wtyczki zasilającej z sieci ~230V
Nacinamy naklejkę na obudowie sterownika zgodnie z rysunkiem poniżej (po lewej stronie oryginalna naklejka sterownika, po prawej wzór nacięć naklejki):

Wkładamy przez nacięcie dławik i przykręcamy go nakrętką od środka obudowy tak jak na zdjęciach poniżej:
- Podłączamy Panel operatorski zgodnie z kolorystyką przewodów wskazaną na ilustracji 2 i 3 w sterowniku
- Niezależnie od użytego przez nas przewodu (kolory jego żył) kolejność żył musi się zgadzać
- Po przykręceniu przewodu w sterowniku należy dokręcić czarną nakrętkę dławika tak aby zacisnąć przewód
- Podłączamy sterownik do sieci ~230V oraz podłączamy zasilacz panela do sieci ~230V
- W przypadku zamiany kolejności przewodów komunikacyjnych na panelu sterownika ukaże się następujący komunikat: „Brak komunikacji! Sprawdź połączenie panela ze sterownikiem.”. Należy wtedy sprawdzić kolejność podłączonych przewodów.
# Wymiary montażowe obudowy panela LCD CD3
Obudowa panela LCD CD3 pozwala zarówno na montaż na ścianie jak w obudowie sterownika.

Ilustracja 6: Wymiary montażowe obudowy panela LCD CD3.
Deklaracja zgodności

Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. z siedzibą przy ul. Rychtelskiego 5 w Kutnie oświadcza, że produkt:

Panel operatorski LCD CD3 4.3”

odpowiada przepisom Dyrektyw Europejskich:
- 2006/95/WE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- 2004/108/WE	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

Zgodność z wytycznymi tych Dyrektyw jest zapewniona przez przestrzeganie następujących standardów:
PN-EN 60730-2-9:2006 in conjunction with PN-EN 60730-1:2002 + A1:2008 + A2:2009 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2006 + A15:2009 + A16:2009 + Ap1:2007
IEC 60730-2-9:2008 (Third Edition) in conjunction with IEC 60730-1:1999 (Third Edition) + A1:2003+ A2:2007

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: '18

Niniejsza deklaracja nie jest gwarancją właściwości w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za produkt. Zasady bezpieczeństwa instrukcji użytkowania muszą być przestrzegane.
Zgodnie z Dyrektywą Nisko-Napięciową, instalację i podłączenie wyrobów ze znakiem CE według instrukcji obsługi należy wykonać w zgodności z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC)

Kutno, dn. 10-08-2018
KARTA GWARANCYJNA

Adres i nazwa gwaranta
Oznaczenie urządzenia	Panel operatorski LCD CD3 4.3”
Data produkcji
Nr rachunku (faktury)
Data sprzedaży

Warunki gwarancji:
Firma ELEKTRO-SYSTEM s.c. zwana dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne
działanie zakupionego sprzętu, eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
1. Gwarancją objęte są usterki urządzeń, spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, powstałe w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Zasięg terytorialny gwarancji to obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uszkodzony sprzęt należy dostarczyć do miejsca zakupu na własny koszt.
4. Ujawnione wady zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia.
5. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej. Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczęci i podpisu Sprzedawcy. W przypadku zgubienia gwarancji duplikaty nie będą wydawane.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź z winy użytkownika; uszkodzeń mechanicznych lub powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, przepięcia lub zwarcia. Bezpiecznik na sterowniku zabezpiecza elementy od przeciążenia, a nie od zwarcia. Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić silniki pomp, wentylatora i podajnika podłączając je bezpośrednio do sieci ~230 V.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
  - samowolnie dokonywanych przez klienta napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcja obsługi instalacji i eksploatacji (niewłaściwe napięcie zasilające, przekroczone dopuszczalne obciążenie, praca w warunkach zbyt dużej wilgotności) uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu, montażu lub eksploatacji, zdarzeń losowych spowodowanych wyładowaniami elektrycznymi, pożarem, powodziami, skokami napięcia, zwarciami lub upływnościami w instalacji itp.
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

pieczęć i podpis sprzedawcy

Elektro-System s.c.
ul. Rychtelskiego 5
99-300 Kutno
Tel: 24 253 76 63
Tel: 24 355 05 63
Mob: 574 443 555
Fax: 24 355 05 73
www.eSterownik.pl
serwis@elektro-system.com